II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA

ÚVODNÍ ČÁST

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  - Identifikační údaje obce

Kraj:						Středočeský

Okres:						Praha – východ

Obec s rozšířenou působností:		Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Stavební úřad					Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obec:						Podolanka

Katastrální území:				Podolanka – 724 149

Základní územní jednotka (ZÚJ):		538 621

Výměra katastrálního území:			330 ha

Současně zastavěné území:			ha

Počet obyvatel ke dni 1.10.2011		530

  - Údaje o dosud schválené ÚPD

První územní plán byl schválen v roce 2001

Jeho změny:

Změna č. 1 schválena v roce 2006

Změna č. 2 schválena v roce 2009

Nový  územní plán obce Podolanka byl schválen  dne 21.11. 2012 usnesením č. 28/11, č.j. 940/1/12.

O provedení změny č. 1 tohoto platného ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 4. 2014 usnesením č. 33.

Cílem změny č. 1 územního plánu je zabezpečit plochu pro čistírnu odpadních vod a provést aktualizaci katastrálního operátu.

Zadání změny č. 1 ÚP Podolanka zastupitelstvo schválilo dne 7. 4. 2014 usnesením č. 45.

  - Právní předpisy v oblasti územního plánování

Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Změna č. 1 ÚP nenavrhuje nová zastavitelná území

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ

2.1. Základní podklady

Smlouva o dílo č. 01-2014, uzavřená mezi objednatelem – obcí Podolanka a zpracovatelem – Ing. arch. Eva Sommerová (IČO 45 75 50 35, autorizační osvědčení č. 01 572)

Nová vektorová katastrální mapa řešeného území

Schválený územní plán obce Podolanka z roku 2012

### 2.2. Digitální zpracování územního plánu

Územní plán je zpracován digitálním způsobem, v programu AUTOCAD 2007 ve formátu dwg na základě digitální vektorové katastrální mapy, kterou zpracoval Katastrální úřaed.

A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

### 1. Širší vztahy

Změnou č.1 se širší vztahy nemění

Dotčený prostor je součástí rozvojové oblasti OB1 – rozvojová oblast Praha. Území je ovlivněno rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Vinoř), jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají i mezinárodní charakter. V řešeném území se vyskytuje nadřazená technická infrastruktura -  plynovody VVTL a VTL, produktovody Mero a Čepro, přivaděč pitné vody Káraný, trasa venkovního vedení VVN 110 kV – která omezuje rozvoj obce. Z nadřazené dopravní infrastruktury na řešené území zasahuje koridor silničního okruhu kolem Prahy.

Dále jsou zde záměry sousední obce Přezletice:

- Na řešené území zasahuje v jihozápadní části návrh silnice III. třídy – obchvat Přezletic. Tuto trasu ÚP přebírá. Změnou č.1 se tento záměr nemění.

- Obec Přezletice řeší trasu vlakotramvaje Praha – Brandýs nad Labem i v širších vztazích. ÚP Podolanka tuto trasu nepřebírá z důvodu formy zpracovávané dokumentace -  nejedná se o nový územní plán, ale o upravený ÚP. Trasa vlakotramvaje není v nadřazené územně plánovací dokumentaci - ani v ÚAP Brandýsko, ani ve VÚC Pražský region. Koncept ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rovněž trasu pro vlakotramvaj nenavrhuje.

Z hlediska ochrany přírody se uplatňují prvky místního a regionálního ÚSES.

Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese  B2 – širší vztahy

### 2. Územně plánovací dokumentace kraje

Změna  č.1 nenaruší územně plánovací dokumentaci kraje

ZÚR pro Středočeský kraj – Podolanka se nachází v rozvojové oblasti OB1, sídelní krajina S23. Územní plán Podolanka a změna č.1 je s touto dokumentací v souladu.

B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Změnou č. 1 byla vymezena plocha technické infrastruktury pro novou ČOV, provedena aktualizace katastrálního operátu, kontrola parcel VKP, vypuštěn seznam parcel ÚSES a upraveny veřejně prospěšné stavby dle aktuelního stavu.

V rámci schváleného územního plánu byly stanoveny nově hranice zastavěného a zastavitelného území, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (dříve funkční regulativy) pro stávající i navržené obytné plochy a zároveň stanoveny základní podmínky prostorového využití. Tyto podmínky se změnou č. 1 nemění.

C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### 1. Hranice zastavěného území

### Změnou č.1 se hranice zastavěného území nemění. ČOV se nachází na okraji zastavěného území části Cvrčovice.

V území je stanovena hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice ve stavebním zákoně, §58.

Výměra ZÚ správního území Podolanka je:

- ZÚ obce Podolanka 	27,5  ha

- ZÚ část Cvrčovice	13,0  ha

- ZÚ RD v krajině 	  0,5 ha

Celkem…………………… 41 ha

Součástí ZÚ jsou zahrady jednotlivých RD, proluky, kde probíhá výstavba a plochy, kde jsou vydána územní rozhodnutí a stavební povolení.

### 2. Koncepce rozvoje území a ochrana hodnot území

### 2.1. Koncepce rozvoje území

Změnou č. 1 se koncepce rozvoje území nemění. Změnou č. 1 se vymezuje plocha pro centrální ČOV, jelikož slabou stránkou území je odkanalizování obce. V obci dosud není kanalizace, což k vzrůstajícímu počtu obyvatel neudržitelný stav.

### 2.2.  Ochrana hodnot území

Změna č. 1 nemá vliv na hodnoty území

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese B1 – Koordinační výkres

### 2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot

Změna č. 1 nemá vliv na nemovité kulturní památky

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky:

- renesanční brána bývalého statku č. 11 – č.2 -2135/4,

- areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích (22141/1).

- výklenkové kaple 2x

- kamenný kříž u čp.44/4, boží muka

Tyto památky jsou mimo plochu pro ČOV, nejsou zasaženy trasami kanalizace.

### 2.2.2. Ochrana přírodních hodnot

Změna č. 1 nemá vliv na přírodní hodnoty, nezasahuje do VKP. Byly překontrolovány čísla parcel pro VKP dle nového katastrálního operátu a bylo zjištěno, že se téměř nemění. Seznam parcel tím byl aktualizován.

Ochrana přírody a krajiny: změna č. 1 nemá vliv na ochranu přírody a krajiny

  - Lesy s ochranným pásmem 50 m (VKP za zákona)

  - Vodní plochy a toky (VKP ze zákona) – podél vodních toků volný pruh 6m z každé strany

  - Regionální biokoridor

  - Lokální biokoridory a biocentra

  - Registrované významné krajinné prvky

  - Zátopová území

  - Hlukové pásmo letiště Kbely dle nové legislativy na řešené území nezasahuje.

  - Osa vzletové a přistávací dráhy letiště Kbely

Památné stromy: nejsou

Ochrana zemědělského půdního fondu – se realizuje formou půdně ekologických jednotek (BPEJ) – změna č. 1 nevyvolá zábor ZPF, pozemek pro ČOV je v katastru nemovitostí veden jako plocha ostatní bez BPEJ

Ochrana lesního půdního fondu – změna č. 1 neohrozí pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)  se nacházejí na severovýchodní straně údolí Vinořského potoka ve stráni. Mimo tato území se jedná jen o malý lesík v polích. Ochranné pásmo lesa je 50 m.  Stávající ani nová zástavba pozemky PUPFL nezasahuje.

### 2.3. Ostatní limity využití území

Změna č. 1 neovlivní limity využití území. Ochranné pásmo ČOV bylo stanoveno na 10 m.

### 2.3.1. Ochranná pásma technické infrastruktury:

Změna č. 1 bude respektovat ochranná pásma technické infrastruktury:

Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 110 kV – 15 m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV  - 7 (10) m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo zemního vedení VN a NN – 1m na obě strany

Ochranné pásmo trafostanice – dle typu

Ochranné pásmo VVTL plynovodu (TRANSGAS) 2x DN 900, 1x DN 1000 – 4 m, bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí

Telekomunikační trasa net4net ve společné kynetě se Sitelem – západ a trasa net4net v souběhu s liniemi plynovodů RWE Transgas Net a.s. – OP 1,5 m

Ochranné pásmo VTL plynovodu – 40 m na každou stranu

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu – při následných akcích je třeba dodržovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb., jak je stanoveno v přechodných ustanoveních Zákona č. 161/2013 Sb., na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy , anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích – platí omezení podle Zákona č.161/2013 a podle ČSN 650204, které je nutno respektovat.

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. týká se alejí v krajině (nutno respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Ochranné pásmo silničního okruhu – 150 m na každou stranu od osy

Ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy – 15 m na každou stranu od osy krajního pruhu

Ochranné pásmo dálkových komunikačních a ovládacích metalických a optických kabelů – 2 m od osy na každou stranu

Ochranné pásmo káranského přivaděče pitné vody – 5 m od vnějšího líce

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a vnější

### Ochrana obyvatelstva, požární ochrana

Změna č. 1 neovlivní ochranu obyvatelstva

Stávající počet obyvatel – 530, cílový stav cca 900

Ochrana ovzduší změna č. 1 neohrozí ochranu ovzduší, objekt ČOV je krytý, zařízení se nachází v suterénu.

V řešeném území se nevyskytuje žádný střední nebo velký zdroj imisí. V otázce ochrany ovzduší nutno postupovat podle §7 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č.350/2002 Sb. – č.354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. – 358/2002 Sb.

Požární ochrana stavba ČOV musí splňovat všechny požadavky na požární ochranu, což bude předmětem projektové dokumentace.

V obci je umístěna hasičská zbrojnice Dobrovolného sboru hasičské ochrany v Podolance. Zajištění požární vody je z požárních hydrantů na vodovodních řadech. Jako požární nádrž slouží rybníček Jordánek.

Z hlediska zajištění lokalit zdroji vnější požární vody je třeba postupovat v souladu s požadavky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 73 6639 Zdroje požární vody.

V dalších stupních řízení a v následných projektových dokumentacích je třeba zajistit plnění normativních požadavků a požadavků zvláštních právních předpisů (např. Vyhláška 137/1998 Sb.) pro územní řízení ve smyslu §41 odst. 1 Vyhl. č. 246/2001 Sb.:

- splnění požadavků na požární ochranu, zejména ČSN 73 0802 – přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a požární zásah a záchranné práce tj. projektová dokumentace, která jednoznačně a závazně naplní požadavky ČSN 73 6100, 73 6101, 73 6110, 73 6114. Jedná se zejména o ztíženou průjezdnost místními komunikacemi, způsobenou průjezdnou šíří komunikací, nevytvářením míst otáčení pro požární techniku a tím znemožňující nebo ztěžující průjezdnost vozidel hasičských sborů.

- respektovat Technický předpis Ministerstva dopravy a spojů TP 103 ze dne 3. 3. 1998, vydaný odborem pozemních komunikací (navrhování obytných zón – mimo jiné řeší i obratiště)

- v rámci řešení technické vybavenosti řešit zásobování požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873

- zdroje požární vody řešit splněním požadavků ČSN 75 2411

- v případě nutnosti, podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití a řešení zamýšlené stavby splnit požadavky §41 odst.1, písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.

- při projektování staveb vycházet z ČSN 73 0802, 73 0804 a normativních odkazů.

### 2.3.3.  Ochrana vod

Změnou č. 1 nebudou ohroženy vodní toky, technologické řešení ČOV musí splnit požadavky správce toku. Kvalita vypouštěných od z ČOV musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 61/ 2003Sb. v platném znění. ČOV bude dostatečně zajištěna proti vyplavení průchodem povodňových průtoků Vinořského potoka.

V území je třeba umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku (manipulační pásmo, povolení vstupu na pozemky), v šířce 6 až 8m  od břehové čáry toku. (zákon č. 20/2004 Sb.)

Ochrana území před velkými vodami – zátopové území v řešeném území je vyhlášeno. V zátopovém území nejsou navrhovány nové stavby.

Studie Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka sestává ze dvou částí, vydaných v roce 2006 a 2007. Na základě zpracované studie odtokových poměrů  vodního toku Vinořský potok stanovil Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav záplavové území 27.12.2007 č.j. 100/38139/2007.

### 2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu

Změnou č.1 se plocha pro ČOV zařazuje do ploch technické infrastruktury - TI

Plochy byly vymezeny na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na vyžívání území, která definuje základní dělení ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným využitím, uvedené v původním územním plánu jako funkční plochy byly přejmenovány s ohledem na vyhlášku a původní záměr řešení.

Byly stanoveny podmínky pro využití ploch krajiny:

Různé druhy zeleně v krajině byly sjednoceny a klasifikovány jako plochy nezastavěné smíšené s kódem NS. V těchto plochách jsou zařazeny i plochy ÚSES. Dále jsou v krajině plochy zemědělsky obhospodařované (NZ), plochy lesní (NL), plochy vodní (VV) a plochy dopravní infrastruktury (DS).

Jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

PLOCHA							KÓD

- bydlení smíšené					BS

- bydlení čisté					BC

- občanské vybavení 		      		OV – OÚ,služby, kostel

- občanské vybavení				OS – sportovní plochy a zařízení

- výroba drobná, řemeslná			VD

- výroba zemědělská rostlinná			VZ

- veřejná prostranství  				PV

- zeleň veřejná					ZV

- zeleň soukromá					ZS

- zeleň ochranná					ZO

- dopravní infrastruktura silniční		DS – komunikace II a III. třídy

- technická infrastruktura				TI

- plochy smíšené nezastavěného území	 	NSx

p – přírodní

z – zemědělská

v – vodní

- plochy vodní a vodohospodářské		VV

- plochy lesní					NL

- plochy zemědělské 				NZ

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy a kódem. Účelové komunikace v krajině (polní cesty) jsou vždy součástí plochy NZ, NS nebo NL

### 3. Urbanistická koncepce

Změnou č. 1 se urbanistická koncepce nemění.

### 3.1.  Základní urbanistická koncepce

Změnou č. 1 se základní urbanistická koncepce nemění. ČOV je navržena na okraji zastavěného území části Cvrčovice , stávající obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti od ČOV dle vyjádření projektantů firmy d-plus. Nová obytná zástavba zde není navrhovaná.

### Plochy stabilizované – zastavěné území

Změnou č.1 se vymezuje plocha technické infrastruktury na okraj zastavěného území části Cvrčovice na p.č. 277. Platí pro ni kód TI.

### Zastavěné a zastavitelné plochy, vyhodnocení ploch

Změna č. 1 nemá vliv na zastavěné ani na zastavitelné plochy. Tyto zůstávají dle ÚP, výměry jsou mírně upraveny (zmenšeny) dle nového katastrálního operátu.

Lokal. – kód  		název							výměra

Z1 – BC3 		Podolanka – plocha obytná				4,75 ha (nemění se)

Z2 – OS  		Na Pejřavce – plocha pro sport a rekreaci		2,61 ha (byla 2,8)

Z3 – ZV 		U Křížku – zeleň veřejná				1,73 ha (byla 2,1)

3.3.1. Vyhodnocení kapacity území:

Změna č. 1 nemá vliv na kapacitu území

Stávající stav:

Stávající počet obyvatel:  	Podolanka 485  	 Cvrčovice 45 		Celkem 530

Počet domů:			Podolanka 185	 Cvrčovice 15		Celkem 200

3.3.2. Nárůst počtu obyvatel - odhad

Změna č.1 nemá vliv na počet obyvatel

Podolanka nové domy - celkem 71 RD ……………	200 obyvatel

Cvrčovice nové domy - celkem  56 RD ……..……. 	160 obyvatel

Celkem						  	360 obyvatel

REKAPITULACE – kapacita území

Stávající počet	Nárůst počtu		Celkem

obyvatel		obyvatel		obyvatel

PODOLANKA	485			200			685

CVRČOVICE		  45			160			205

CELKEM		530			360			890, zaokrouhleno 900

Obložnost 2,8

### 3.4. Územní rezervy

Územní rezervy pro obec nejsou navrhovány, dle ZÚR pro Středočeský kraj je navržen koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP, šířka 300 m

### Veřejná infrastruktura

Změna č.1 se týká pouze způsobu čištění odpadních vod a umístění ČOV.

### Dopravní infrastruktura

### Silniční komunikace II. a III. třídy

Změna č.1 se netýká silnic II. a III. třídy, ani záměrů obce Přezletice.

### 4.1.2.   Místní komunikační síť

Změna č.1 - příjezd do ČOV je po stávající místní obslužné komunikaci, tato komunikace bude dočasně narušena výstavbou kanalizačního řadu.  Povrch bude uveden do sjízdného stavu.

4.1.3. Hromadná doprava

Změna č.1 nemá vliv na hromadnou dopravu

4.1.4. Průchodnost krajiny, pěší doprava

Změna č.1 nemá vliv na průchodnost krajiny, pěší komunikace, turisické a cyklistické trasy.

### 4.1.5. Ostatní druhy dopravy

Změna č. 1 nemá vliv na ostatní druhy dopravy .

- železniční - v řešeném území se nenachází železnice,

- letecká – není

- vodní – není

### Technická infrastruktura

### Vodní toky a nádrže

Změna č.1 -vyčištěná voda z ČOV je svedena do Vinořského potoka. Musí být splněny podmínky správce toku, tyto podmínky bude řešit projektová dokumentace pro ÚR.

### Zásobování pitnou vodou

Změna č.1 nemá vliv na zásobování pitnou vodou. K ČOV bude přivedena vodovodní přípojka z obecního vodovodu u p.č. 132.

Bilance spotřeby vody:

### Potřeba vody je stanovena pro celé správní území, tj. obec Podolanka  a  část Cvrčovice

Potřeba vody je stanovena podle Směrnice  č. 9/73, přičemž jsou specifické potřeby vody oproti základním hodnotám sníženy (ve smyslu čl. IV/4 Směrnic) tak, aby odpovídaly  novějším metodickým  podkladům, které zohledňují trendy ve spotřebě vody z poslední doby- Pokyny  Min. zemědělství ČR pro výstavbu vodovodů v malých obcích - 1993.

spec. potřeba vody pro obyvatele(trvalé bydlení)	  230 l/os/den

snížená potřeba vody dle čl.IV,odst.4 -o 35%	  150 l/os/den

Základní vybavenost                                         	    20 l/os/den

Celkem	                                                      170 l/os/den

Stávající potřeba vody

PODOLANKA:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 485 osob x 170 l/os/den              = 82,450  m3/den = 0,95 l/sec

Qstav 1maxd = 82,45 m3/den x 1,5                     = 123,67 m3/den = 1,43 l/sec

Qstav 1maxh = 123,67 m3/den x 1,8                    = 222,60 m3/den = 2,57 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

potřeba vody:

Qstav2den = 20 x 30l/os/den                               = 600  l/den = 0,017 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

(Qstavden                                                          =  83,05 m3 /den (0,97 l/sec

(Qstavmax d                                                       = 124,27 m3 /den  (1,45 l/sec

(Qstavmax h =                                                     =223,20 m3 /hod  (2,59 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

PODOLANKA

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                        = 200 osob

výhledový počet obyvatel                                =  685 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 685 osob x 170 l/os/den    = 116,450  m3/den = 1,35 l/sec

Q1maxd = 116,45 m3/den x 1,5            = 174,67 m3/den = 2,02 l/sec

Q 1maxh = 174,67 m3/den x 1,8            = 314,40 m3/den = 3,64 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

Q2den = 20 x 30l/os/den                             = 600  l/den = 0,017 l/sec

Sportovní areál-šatny, občerstvení-uvažovaný provoz 6 hod/den

Počet osob: 30os

potřeba vody:

Q3den = 30 x 60l/os/den                             = 1800  l/den = 0,06 l/sec

Podolanka-celková výhledová potřeba pitné vody:

(Qden = Q 1den + Q 2den + Q 3den                              = 118,850 m3 /den (1,43 l/sec

(Qmax d = Q1maxd + Q 2den + Q 3den                      = 177,07 m3 /den  (2,01 l/sec

(Qmax h = Q1maxh + Q 2den + Q 3den                     =  316,80 m3 /hod  (3,72 l/sec

Podolanka-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     35,8 m3/den (0,46 l/sec

Qmax d = 50,04m3 /den  (0,65 l/sec

Qmax h =  91,20 m3 /hod  (1,05 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou obce Podolanka, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  2,01 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Část CVRČOVICE:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                =  45 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 45 osob x 170 l/os/den              = 7,65  m3/den = 0,09 l/sec

Qstav 1maxd = 7,65 m3/den x 1,5                    = 11,47 m3/den = 0,13 l/sec

Qstav 1maxh = 11,47 m3/den x 1,8                   = 20,65 m3/den = 0,239 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Qstav2den = 5 x 80l/os/den                               = 400  l/den = 0,014 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

(Qstavden =                                                   = 8,05 m3 /den (0,1 l/sec

(Qstavmax d =                                                = 11,87 m3 /den  (0,144 l/sec

(Qstavmax h =                                                = 21,05 m3 /hod  (0,253 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

Část CVRČOVICE

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  45 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                       = 160 osob

výhledový počet obyvatel                               =  205 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 205 osob x 170 l/os/den                   = 34,850  m3/den = 0,40 l/sec

Q1maxd = 34,85 m3/den x 1,5                            = 52,27 m3/den = 0,60 l/sec

Q 1maxh = 52,27 m3/den x 1,8                            = 94,09 m3/den = 1,08 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Q2den = 5 x 80l/os/den                                        = 400  l/den = 0,014 l/sec

Cvrčovice-celková výhledová potřeba pitné vody:

(Qden = Q 1den + Q 2den                                                  = 35,25 m3 /den (0,414 l/sec

(Qmax d = Q1maxd + Q 2den                             = 52,67 m3 /den  (0,614 l/sec

(Qmax h = Q1maxh + Q 2den                                     =  94,49 m3 /hod  (1,094 l/sec

Cvrčovice-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     27,20 m3/den (0,314 l/sec

Qmax d = 40,80m3 /den  (0,47 l/sec

Qmax h =  73,44 m3 /hod  (0,85 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou části Cvrčovice, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  0,614 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Pro vodní zdroje jsou stanovena ochranná pásma:

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – OP 1. stupně, OP 2. stupně vnitřní a vnější

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Vývoj koncepce čištění odpadních vod

Důvodem k návrhu splaškové kanalizace byl nevyhovující stav likvidace splaškových vod v řešeném území. Dalším důvodem byla plánovaná zástavba volných pozemků rodinnými domky. V současné době jsou splaškové vody stále likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Kbely, případně Vinoř.

Změna č. 1 územního plánu z roku 2006 navrhla koncepci odkanalizování Podolanky dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval: d plus – projektová a inženýrská a.s. Praha 8, Sokolovská 16, zodpovědný projektant Jiří Němec. Tato firma zpracovala i dokumentaci pro ÚR – rekonstrukce vodovodu.

Odvedení splaškových odpadních vod bylo řešeno gravitačními stokami v kombinaci s tlakovou kanalizací, zaústěnou do čerpacích šachet, ze kterých byly splaškové vody přečerpávány do navrhované gravitační stoky vedoucí do ČOV Vinoř. Během projednávání upraveného ÚP však došlo ke změnám:

- Napojení na ČOV Vinoř vyžaduje vysoké finanční náklady

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. dopisem z 09/2011 zamítá napojení obce Podolanka na ČOV Vinoř.

- Zpracovatel původní koncepce navrhl  novou koncepci: splaškové odpadní vody budou likvidovány dle spádových poměrů pomocí tří nových malých ČOV na pozemcích obce Podolanka, část Cvrčovice bude mít vlastní ČOV v rámci nové výstavby na pozemcích firmy Palladio Progetti

Tato druhá koncepce se též neosvědčila. V rámci územního řízení vznesl správce toku Povodí Labe připomínky a navrhl řešení, které obsahuje změna č. 1.

Změna č. 1 platného ÚP navrhuje novou koncepci:

Pro ČOV, která bude společná pro Podolanku a část Cvrčovice, se vymezuje plocha technické infrastruktury na parcele č. 277 na okraji zastavěného území části Cvrčovice.

Základní údaje o ČOV:

Z hlediska technologie čištění se jedná o mechanicko biologickou čistírnu, s dlouhodobou, nízkozatěžovanou aktivací s pneumatickou aerací. Biologická část je navržena v dvojlinkovém uspořádání v systému D-N s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je navrženo jako oddílná aerobní destabilizace kalu. Kapacita je 1000 EO.

Stavební popis – ČOV tvoří jeden dvoupodlažní uzavřený objekt. V suterénní železobetonové části jsou umístěny nádrže biologického čištění, nádrže kalové a čerpací stanice kalové vody. Nadzemní část je zděná, krytá sedlovou střechou ve dvou výškových úrovních. Zde je umístěna strojovna hrubého předčištění, velín, WC, dmychána a manipulační prostor biologické linky.

Ochranné pásmo ČOV je navrženo dle TNV 756011 10 m. Nejbližší objekt je ve vzdálenosti 18m a je určen k demolici.

Plochy technické infrastruktury vymezené v Podolance budou využity pro čerpací stanice.

ČOV 1 – jih – 400 EO na parcele 102/4(část)

ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

q = 180 + 50 l/ EO.den

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 2 – střed – 400 EO , na parcele 86

Podzemní ČS + ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 3 – sever – 100 EO

Podzemní ČS + podzemní ČOV v kontejnerovém provedení s plastovým krytem

Q24 = 23 m3/h = 0,3 l/s

Qh = 6,8 m3/h = 1,9 l/s

Celková kapacita 900 EO, což odpovídá nárůstu obyvatel na celkem cca  700 v Podolance.

Část Cvrčovice – splaškové vody ze Cvrčovic budou dočasně svedeny gravitačními stokami do ČOV na parcele č. 2, vybudované v rámci výstavby Cvrčovice východ. Po realizaci kanalizace v Podolance bude ČOV Cvrčovice fungovat jako čerpací stanice s napojením na centrální ČOVna p. č. 277.

Dočasná (na 5 let) ČOV Cvrčovice je navržena jako průtočná, sestavena ze dvou monolitických nádrží, má mechanické předčištění, biologický stupeň, dosazovací nádrž. Kapacita je 300 EO s rezervou 20%.

Orientační množství splaškových vod stanovené s ohledem na výhledový rozvoj území:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody.

Zatížení ČOV přiváděným BSK5:

Bytový fond = 205 osob x 60 g/BSK5/os/den = 12,3 kg BSK5 /den

Komerční plocha-5 os,  :

5osob x 20 g BSK5/os/den = 0,1 kg BSK5/den

(BSK5 = 12,4 kg BSK5/den

Průměrná koncentrace BSK5 = 0,352 mg BSK5/l

Produkce 12,4 kg BSK5/den odpovídá 207 EO

Zatěžovací parametry na dočasné ČOV Cvrčovice:

Celkový počet EO = 207 osob

BSK5  celk. = 12,42kg BSK5/den

Denní množství spl. vod Qden = 35,25 m3/den

průměrná koncentrace BSK5  =0, 352  mg BSK5 /l

Nlsuš = 1,2 x BSK5 = 14,90 kg/den =0,423  mg/l

Nc =  207 os x 0,012 = 2,48 kg/den =0,0 7 mg/l

N-NH4 = 60% Nc = 1,49kg/den      =0,0 42mg/l

Pc  = 207 os x 0,0015= 0,31 kg/den = 0,009 mg/l

Kapacita navržené ČOV pro Cvrčovice je 300 EO s rezervou 20%.

Pásma hygienické ochrany:

ČOV - zastřešený objekt  - 20m, podzemní objekt 10 m

Kanalizační přivaděč - 2m od vnějšího líce stoky

### Zásobování teplem, produktovody

Změna č.1 nemá vliv na trasy plynovodů

Nadřazené sítě:

Přes řešené území vede trasa plynovodů VVTL TRANSGAS 2x DN900, 1x DN 1000 - bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí. ČOV je mimo toto pásmo

V severní části území vede plynovod VTL s BP 40 m na každou stranu

V obci je zaveden plyn z Vinoře, přivaděč vede podél silnice II/610.

- Produktovody a ropovody

Změna č. 1 – navrhovaná ČOV je umístěna na okraji zastavěného území části Cvrčovice ve vzdálenosti 200m od osy trasy produktovodů. Neohrozí tato vedení. Dojde ke křížení s trasou kanalizačního potrubí – nutno dodržet všechny příslušné normy a požadavky správce sítě, což bude řešeno v dalších stupních územně plánovací dokumentace.

Řešené území je omezeno trasou ropovodu (MERO) a produktovou (ČEPRO), zejména v oblasti mezi Podolankou a částí Cvrčovice

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy, anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. - týká se alejí v krajině (nutno  respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Podle ZÚR pro Středočeský kraj nutno počítat s přípoloží k ropovodu Družba z důvodu zkapacitnění.

    - Zásobování elektrickou energií

Změna č. 1 neovlivní zásobování elektrickou energií ani nadřazené el. Sítě. Pro účely napojení ČOV na el. energii je navržena přípojka na p.č. 277 – svod po sloupu nadzemního vedení NN.

    - Spoje

Změna č.1- vymezení plochy pro ČOV nemá vliv na telekomunikační dálkové kabely. Dojde ke křížení s trasou kanalizačního potrubí – v tom případě budou všechny dotčené kabely náležitě chráněny.

Dálkové kabely – v řešeném území se vyskytují telekomunikační dálkové kabely společností net4net a Sitel.

Dále se vyskytují dálkové kabely v trasách VVTL plynovodů a v trasách produktovodu a ropovodu.

V řešeném  území neeviduje VUSS Praha inženýrské sítě nebo zařízení AČR .

Ochranné pásmo sdělovacího kabelu 1,5m na každou stranu.

    - Nakládání s odpady

Změna č. 1 nemá vliv na nakládání s komunálním odpadem.

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Změna č.1 nemá vliv na občanské vybavení

Mateřská škola, o které se uvažovalo na parcel č. 277, může být realizována kdekoli v rámci smíšené obytné zástavby

  - Veřejná prostranství – veřejná zeleň

Změna č.1 nemá vliv na veřejnou zeleň

### Koncepce uspořádání krajiny

### Změna č. 1 nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny

### 5.1. Základní údaje

### Aktuální stav krajiny - Změna č.1 nemá vliv na aktuální stav krajiny

### Územní systém ekologické stability:

Změna č. 1 nenaruší územní systém ekologické stability

### Regionální ÚSES

Změna č. 1 nezasahuje do regionálního biokoridoru 1125

Regionální biokoridor 1125 prochází údolím Vinořského potoka a zahrnuje přilehlé stráně s lesními porosty.

### 5.2.2. Lokální systém ekologické stability

Změna č. 1 nezasahuje do lokálního biokoridoru ani do lokálního biocentra

### 5.2.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Změna č. 1 neovlivní významné krajinné prvky. Změnouč.1 byly zkontrolovány čísla parcel pro VKP z důvodu zavedení nového katastrálního operátu, nedochází k podstatným změnám.

### Plochy stabilizované v krajině

Změnou č. 1 nejsou narušeny stabilizované plochy v krajině.

### Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Změna č. 1 nemění podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Plocha pro ČOV je klasifikována jako plocha technické infrastruktury – TI.

### Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Změna č.1 aktualizuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšné stavby:

Obec uplatňuje tyto záměry: pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo:

- Plochy a koridory s možností vyvlastnění ve prospěch obce (státu) dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. i s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Jedná se o:

- Nadřazené VPS a VPO dle ZÚR pro Středočeský kraj

D 011 – koridor SOKP,úsek Březiněves (D8) – R10

R 01 – ropovod Družba – přípolož – zkapacitnění

RK 1151 – regionální biokoridor

- Záměry obce Podolanka:

stavby technické infrastruktury – trafostanice a jejich kabelová propojení,

stavby dopravní infrastruktury a inženýrské sítě v nich uložené

založení prvků ÚSES

- Veřejně prospěšná opatření pouze s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce Podolanka dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. obec uplatňuje na plochu Z2/OV – občanská vybavenost pro sport a rekreaci, Z3/ZV – veřejná zeleň (park) a K3 – zeleň ochranná.

### Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií

Změna č. 1 neklade žádné požadavky na plochy s územní studií

D) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vzhledem k tomu, že při projednání Zadání změny č. 1 nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, nebylo zpracováno ani Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

E) VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NA ZPF A PUPFL

Změna č. 1 nemá vliv na zábory ZPF, parcela pro ČOV je vedena v katastru nemovitostí jako plocha ostatní bez BPEJ

### 1. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Změna č. 1 nemá vliv na protierozní opatření, pozemek pro ČOV se nachází mimo záplavová území. Kvalita vypouštěných vod z ČOV musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Výstavba centrální ČOV bude projednána a odsouhlasena Povodím Labe, státní podnik.

### 2. Pozemky určené k plnění funkce lesa

Změna č. 1 nemá vliv na pozemky PUPFL. Nejsou navrhovány zábory PUPFL.